## Slide 1: LA PRESIÓN EN UN FLUIDO
Ampliación tema de clase
Mecánica de Fluidos
Profesor: JUAN ANDRÉS SANDOVAL HERRERA

## Slide 2: 1. Teoría
Actúa uniformemente en todas las direcciones de un pequeño volumen de fluido
Es perpendicular a las paredes del recipiente.
A nivel microscópico, las colisiones de las moléculas causan la presión interna del gas o del líquido en reposo en un recipiente.
Por la tercera Ley de Newton existe una fuerza del recipiente de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, a la ejercida por el fluido.

## Slide 3: Presión Absoluta y Manométrica
Para efectuar cálculos relacionados con la presión se debe tomar una referencia.
PRESIÓN ABSOLUTA: Se mide con relación al vacío absoluto. Este corresponde a la presión más baja posible, cero. Así toda presión medida con respecto al vacío absoluto, será positiva. Toda presión atmosférica será mayor que el vacío, por ende positiva. Una presión manométrica puede ser igual al vacío absoluto, pero nunca menor.
Notes: Un vacio absoluto indica ausencia total de partículas. Está relacionado con el carácter micróscopico de la teoría de colisiones.

## Slide 4
PRESIÓN MANOMÉTRICA: Es la que se mide con respecto a la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es la que ejerce la atmósfera sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Varía según el clima, latitud y altitud. Se toma por convención un valor de 1 atmósfera estándar la correspondiente al nivel del mar y con un valor de 760 mm de Mercurio.
Toda presión manométrica por encima de la presión atmosférica local es positiva.
Toda presión manométrica por debajo de la presión atmosférica local es negativa.